Podklady k verejnému obstarávaniu - zákazka s nízkou hodnotou

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Vrbové, M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

IČO: 00 313 190, DIČ: 2020531040

Zapísaný v registri miest a obcí ŠÚ SR – KS Trnava

Telefón: 033/ 7350611

Fax: 033/7792211

E-mail: majetok@vrbove.sk

2. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva

3. Kód CPV: 	- hlavný slovník 	- 35113000-9 bezpečnostné inštalácie

- doplnkový slovník	- FB09-1 pre bezpečnostné systémy

4.  Predmet obstarávania

a) dodávka tovaru:

- 7 ks IP kamery pre monitoring,

- 1 ks monitor 22“LCD,

- 1 ks záznamník pre IP kamery vrátane serveru so softwarom pre záznam,

b) súvisiace služby:

- montáž a inštalácia technického zariadenia, vrátane spotrebného materiálu

- uvedenie do prevádzky

- zaškolenie personálu

Podrobná špecifikácia a technické podmienky:

4.1	Dodávka kamerového systému pre monitoring – špecifikácia a technické podmienky:

4.1.1		7 ks kamery

- 	pevné IP kamery s ½ palcovým snímacím prvkom

-	rozlíšenie minim. 5 Megapixelov (Mpx),

- 	počet obrázkov min. 10/sec pri 5Mpx rozlíšení

- 	svetelná citlivosť 0,3 lux pri farebnom snímaní a 0,05 lux pri čierno-bielom snímaní

- 	citlivosť aj v IR (infračervenom) spektre do 940 nm

-	dynamický rozsah snímania min. 61 dB

-	videodetekcia pohybu nastaviteľná vo viacerých zónach v kamere

- 	1x alarmový vstup a 1x reléový výstup na kamere

- 	exteriérové vyhotovenie IP65 a viac

-	deň/noc kamery s posuvným filtrom,

-	možnosť napájania kamery: 12Vdc/24Vac a PoE

-	pre 2 ks kamier širokouhlý megapixelový objektív s uhlom záberu viac ako 100° vo vodorovnej rovine

-	pre ostatné kamery varifokálny megapixelový objektív f=5-50mm

-	elektrický odber kamery bez vykurovania kamerového krytu menej ako 3W

-	kamerový kryt so skrytou montážou káblov

4.1.2  	1ks monitor 22“LCD:

- 	umiestnenie v priestoroch mestskej polície

4.1.3  	1x záznamník pre IP kamery:

- 	umiestnenie v priestoroch mestskej polície

-	jednoúčelový server so softwarom pre záznam s možnosťou inštalácie pod operačné systémy Linux aj Windows

- 	vzdialené klientske aplikácie s možnosťou inštalácie pod operačné systémy Linux, Windows a Apple Macintosch

-	dodatočná možnosť prístupu na server aj z mobilných telefónov alebo osobných počítačov bez potreby inštalácie podporných aplikácií (ako napr. ActiveX)

- 	možnosť neskoršieho rozširovania kamerových licencií pre záznam aj po jednom

- 	užívateľské rozhranie softwaru v slovenskom jazyku

- 	softwar musí umožňovať pripojenie IP kamier viacerých výrobcov (nesmie byť uzavretý len pre jeden druh kamier)

-	softwar musí umožňovať zobrazenie kamier až na 4 monitoroch tej istej klientskej stanice

-	kapacita záznamu 2 TB

    - prenos kamier:

- cez rádiový spoj s možnosťou kryptovania vo voľnom pásme 5 GHz

    - napájanie kamier:

- verejný obstarávateľ (Mesto Vrbové) zabezpečí napojenie sa na napájaciu sústavu 230Vac v rozvodových skriniach elektrického napájania v objektoch patriacich mestu, v blízkosti inštalácie kamier

  - stanovištia kamier, na ktorých budú nainštalované:

kamera č.1 – 	stožiar elektrického osvetlenia na križovatke v strede mesta na Námestí Slobody (pred reštauráciou Valsy)

kamera č.2 – 	stožiar elektrického osvetlenia pred vežou na Námestí Sv. Cyrila a Metoda

kamera č.3 – 	fasáda kúrie Mórica Beňovského - nádvorie

kamera č.4 –	stožiar elektrického osvetlenia pred kúriou Mórica Beňovského na Beňovského ul. (resp. na fasáde kúrie Mórica Beňovského z ulice)

kamera č.5 –	stožiar elektrického osvetlenia pred kúriou Mórica Beňovského na Beňovského ul. (resp. na fasáde kúrie z ulice)

kamera č.6 –	fasáda Gymnázia

kamera č.7 –	fasáda Gymnázia

  - Súvisiace služby - špecifikácia:

4.3.1   inštalácia kamier na stanovištia podľa bodu 4.2

4.3.2   inštalácia záznamníka a monitora v priestoroch mestskej polície

4.3.3   uvedenie celého kamerového systému do prevádzky

4.3.4  zaškolenie personálu mestskej polície na obsluhu a manipuláciu s kamerovým systémom a jeho využitia pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti občanov a  majetku

  - Všetky dodané tovary musia mať certifikáty alebo  vyhlásenie o zhode v zmysle platných predpisov.

4.5   Záručný servis po dobu minimálne 2 roky od termínu uvedenia do prevádzky.

4.6.  Profylaktika počas záručnej doby 2x ročne (t.j. celkom 4x).

4.7.  Technická podpora a poradenstvo cez telefón v rámci pracovnej doby dodávateľa počas záručnej doby.

5.  Miesto dodania služby:

Mestský úrad, Gen. M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové – útvar výstavby

6.  Podmienky financovania predmetu zákazky:

- z dotácie ŠR SR - Ministerstva vnútra

- z rozpočtu mesta - 20 % spoluúčasť podľa zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR SR - MV

7.  Možnosť predloženia ponuky na:

- celý predmet zákazky

8.  Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

10. Predloženie cenovej ponuky –miesto, termín, viazanosť:

Uchádzač môže ponuku dodať na adresu:

- poštou: Mestský úrad, Gen. M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, alebo

- osobne: na podateľni Mestského úradu, Gen. M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, hlavná budova,    prízemie – sekretariát

Ponuka musí byť v zalepenej obálke s heslom Neotvárať! Súťaž – „Kamerový systém“

Termín predloženia ponuky: do 26.8.2010 do 15.30 hod.

Viazanosť ponuky: uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.10.2010

11. Obhliadka:

Obhliadka je povinná!

Dátum obhliadky: 18.08.2010 o 11.00 hod.

Účastníkov obhliadky záujemcovia nahlásia u Ing. Plačka, tel. 033/7350642, email: vystavba2@vrbove.sk najneskôr do 18.08.2010 - 10.00 hod. (meno účastníka, funkcia).

V prípade, že nahlásený účastník obhliadky nie je štatutár, musí na obhliadku doniesť splnomocnenie štatutára.

Obhliadku s účastníkmi zabezpečí Ing. Ján Prievozník, zástupca primátora  a Ing. Plačko, prac. útvaru výstavby mesta Vrbové. Účastníci sa zhromaždia u Ing. Plačka, kancelária útvaru výstavby na 1.poschodí budovy MsÚ na Nám. Sv. Cyrila a Metoda č. 12., kde poskytnú e-mailové adresy pre zaslanie záznamu z obhliadky a podpíšu prezenčnú listinu účastníkov obhliadky.

Záznam z obhliadky bude do 20.8.2010 zaslaný elektronicky všetkým uchádzačom, ktorí sa obhliadky zúčastnili.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží originál dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, a to:

12.1   doklad o oprávnení poskytovať službu v predmete obstarávania alebo doklad o zapísaní  v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu v predmete obstarávania, a to:

-     živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia), alebo

-      výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri), alebo

-     iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v podmienkach účasti bod a) úradne osvedčenou kópiou platného  potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.

12.2 doklad – licenciu na prevádzkovanie technickej služby v zmysle § 7 ods.1 zákona   č.473/2005   Z.z.

12.3  zoznam minimálne dvoch splnených zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania, realizovaných  za obdobie rokov 2008-2010, kde zmluvná cena každej zmluvy bola vyššia ako 20.000,- € bez DPH. V zozname uchádzač uvedie odberateľa, predmet plnenia, cenu, rok dodania, kontaktnú osobu odberateľa a kontakt na ňu.

12.4 originály alebo úradne overené kópie vyhlásení o zhode k obstarávaným tovarom a doplňujúce doklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov (v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov).

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:

- cena

Úspešný bude uchádzač, ktorý získa najvyšší počet bodov za stanovené cenové kritériá celkom ako súčet. Jednotlivé kritériá a prislúchajúci maximálny počet bodov každého kritéria sú:

- Cena celkom za realizáciu predmetu obstarávania v zmysle bodov 4.1 a 4.3.  – 95 bodov.  Výpočet:  Ponuke s najnižšou cenou bude priradených  95 bodov, u ostatných ponúk bude počet   bodov vypočítaný nepriamou úmerou (t.j. najnižšia cena/hodnotená cena x 95)

- Cena za profylaktiku podľa bodu 4.6,  celkom za 1 realizáciu na celom inštalovanom zariadení – 5 bodov.

Výpočet: Ponuke s najnižšou cenou bude priradených  5 bodov, u ostatných ponúk bude počet bodov vypočítaný nepriamou úmerou (t.j. najnižšia cena/hodnotená cena x 5)

- Cena - hodinová sadzba za technickú podporu podľa bodu 4.7.  – 5 bodov.

Výpočet: Ponuke s najnižšou cenou bude priradených  5 bodov, u ostatných ponúk bude počet bodov vypočítaný nepriamou úmerou (t.j. najnižšia cena/hodnotená cena x 5)

Ceny budú uvedené s DPH.

Verejný obstarávateľ je oprávnený vyzvať uchádzačov na opakované predloženie ponuky v prípade  neuspokojivého výsledku obstarávania v predchádzajúcom kole.

# 14. Obsah pnuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

- potvrdenia, doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v   obstarávaní, uvedených v týchto podkladoch v bode 12,

-  zoznam dokumentácie v ponuke,

-  návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk na samostatnom liste ponuky (spracovaný podľa bodu 13 týchto podkladov),

- návrh podpísanej zmluvy vypracovanej podľa príl.č.1 Vzor zmluvy k týmto podkladom, doplnený:

a)   identifikačnými údajmi uchádzača v článku I.

b)  o navrhované ceny (celkom za realizáciu predmetu obstarávania v zmysle bodov 4.1 a 4.3, návrh ceny za 1profylaktiku a návrh hodinovej sadzby za technickú podporu)

Kalkulácia navrhovanej ceny za realizáciu predmetu obstarávania v zmysle bodov 4.1 a 4.3 bude ako príloha č.1 doložená k zmluve.

c)   pracovný čas na poskytovanie technickej podpory

15. Ďalšie informácie a podmienky verejného obstarávateľa (VO):

15.1  Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý sa zúčastnil povinnej obhliadky.

15.2  VO má právo obstarávanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. Informácia o zrušení bude doručená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky.

15.3   VO si vyhradzuje právo:

- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných  prostriedkov, vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky, o viac ako 20 %.

- redukovať rozsah zákazky v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí alebo nedosiahne výšku finančných prostriedkov, vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky, do ± 20%.

15.4   Ponuka, ktorá nebude obsahovať dokumenty podľa bodu 14 týchto podkladov, nebude zaradená do hodnotenia.

15.5  Zmluva o dielo na predmet obstarávania bude uzatvorená s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.

15.6	Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Prílohy:

16.1 – Príloha č.1- Vzor Kúpnej zmluvy

Dátum: Vo Vrbovom, dňa 11.08.2010

Meno a podpis zodpovednej osoby:		Ing. Viera Koreňová, v.r.

osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie,

reg. Číslo: E8066-450-2003